关于公布2019年“湖北工匠杯”技能

大赛——湖北省电子技术职业技能

竞赛技术工作文件的通知

各有关单位：

根据《省职业技能鉴定指导中心、黄冈市人力资源和社会保障局关于举办2019年“湖北工匠杯”技能大赛——湖北省电子技术职业技能竞赛的通知》（鄂鉴指函〔2019〕15号）精神，大赛组委会组织有关专家编制了各比赛项目技术工作文件，现予公布。

请各参赛单位登录湖北省职业技能鉴定指导中心网站（www.hbjdzx.org.cn）或“湖北工匠”微信公众号下载，根据要求做好大赛准备工作。

附件：2019年“湖北工匠杯”技能大赛——湖北省电子技术职业技能竞赛技术工作文件

湖北省职业技能大赛组织委员会

2019年9月9日

2019年“湖北工匠杯”技能大赛——

湖北省电子技术职业技能竞赛

技

术

文

件

2019年“湖北工匠杯”技能大赛——湖北省电子技术职业技能竞赛大赛组委会

2019年8月

一、维修电工项目技术文件

1、维修电工项目技术描述

本项目依据《维修电工》国家职业标准制定。竞赛内容以维修电工国家职业资格三级（高级技能）为基础，适当引入五级和四级的部分内容；并结合当前维修电工职业发展的需要，增加相关新知识、新技能。

1.1 大赛项目

本项目主要内容为根据控制要求进行电气控制系统设计与制作。项目旨在测评参赛选手对电气控制装置的设计、装调等职业能力。要求选手在规定的时间内独立完成器件选择及电气图绘制、电气控制系统的安装与接线、变频器系统装接及参数设置、PLC控制程序设计与系统调试等比赛任务。

  - 大赛能力要求

    - 参赛选手必须了解与电气控制系统有关的设计、装接及调试有关的国家职业标准、公认的行业和企业标准。

    - 参赛选手需要掌握电气控制系统等相关的理论知识。

    - 参赛选手需要了解相关环境保护的要求、安全和健康条例。

    - 主要考核技能

本项目全面考察参赛选手的综合能力，其技能要求包括：

- 器件选择及电气图手工绘制。

- 电气控制系统的安装与接线。

- PLC控制程序设计与系统调试。

- 变频器调速系统的装接与参数设置。

- 安全规范。

    - 对参赛选手考核的主要要求

- 按技术文件及测试文件规定进行规范操作。

- 参赛作品达到技术文件及测试文件规定的相关指标要求。

- 参赛作品达到技术文件及测试文件规定的相关功能要求。

2.专家、裁判和选手

  - 专家及裁判的组成

主办单位任命并成立技术专家组，任命技术专家组组长（选拔赛裁判长），建立以技术专家组为首的，由专家组成员、各参赛单位教练（裁判员）所组成的大赛技术体系。设技术专家组组长1名，接受主办单位管理机构和大赛组委会的领导，并负责该大赛项目所有技术事项；组织专家组成员、参赛单位教练和选手开展大赛技术工作的实施。专家组成员3~5名，负责命题、技术文件制定、安全监控及数据录入等，并辅助专家组长的相关工作。不论参赛单位有几名参赛选手，参赛单位的教练仅限1名担任现场裁判员，裁判员参与投票、选拔赛现场执裁、评分、检测以及监督检测过程的技术工作。

  - 专家组成员条件

专家组成员的条件及要求

    - 思想品德优秀，身体健康。

    - 具有本专业技师以上职业资格或高级以上专业技术职务，且在本专业具有一定的影响力。

    - 参加过职业技能大赛的命题及技术文件制定等相关工作。

    - 具有裁判员工作经历或接受过裁判员的正式培训。

  - 选手条件

选手的条件及要求

    - 思想品德优秀，身心健康。

    - 具备扎实的基本功和相应的技术技能水平，具有较强的学习领悟能力、良好的身体素质、心理素质及应变能力等综合素质。

    - 男、女选手身体健康。选手裸视力或矫正视力应能达到正常标准。选手不宜留长发和长指甲，并能适应长时间、高强度站立工作。

- 大赛项主要内容

3.1 大赛内容

3.1．1  竞赛包括理论知识竞赛和操作技能竞赛两部分，理论知识竞赛成绩占总成绩的20%，实际操作竞赛成绩占总成绩的80%。

3.1．2  依据维修电工国家职业标准，注重基本技能和专业化操作，注重操作过程和质量控制，注重安全生产以及职业道德和标准规范，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

3.2  竞赛方式、时间

3.2.1  竞赛方式

竞赛包括理论知识（笔试）和实际操作两部分，均由1名选手独立完成。

3.2.2  竞赛时间

（1）理论知识竞赛（笔试），满分100分。

（2）实际操作竞赛，满分100分。

两项竞赛时间共240分钟

3.3  成绩计算

竞赛总成绩由理论知识和实际操作比赛两部分成绩组成。竞赛总成绩作为参赛队和参赛选手名次排序的依据。如果参赛选手总成绩相同，实际操作比赛成绩高的选手名次在前。

（1）理论知识成绩占总成绩的20％。

（2）实际操作成绩占总成绩的80％。

3.4  竞赛范围、比重、类型及其它

3.4.1  理论知识竞赛

（1）试题范围

1）基础知识

①电路、磁路及电子技术知识；

②仪器仪表知识。

2）专业知识

①电子电路知识；

②电机及拖动基础知识；

③自动控制及现代控制技术知识；

④安全生产、工艺知识、质量管理、操作规程等。

（2）试题比重及题型

本次竞赛试题以本工种专业知识为主，相关知识为辅。

考试实行百分制，电工基础知识占30%，本工种专业知识占60%，其它与本工种相关知识占10%。

试题类型：判断题与单项选择题。判断题型占30%，选择题型占70%。

（3）考试方式

采用闭卷笔答方式。

3.4.2  实际操作竞赛

本次实操竞赛以操作技能为主，仪器仪表使用及安全文明生产在实际操作比赛过程中进行考查，不再单独命题。

（1）竞赛内容与能力点：

① 结合系统控制要求选择合适的PLC及相关电气元件；

② 结合控制系统的要求画出PLC电气控制I/O分布图；

③ 结合国家相关标准完成电气控制系统的安装与接线；

④ 结合控制系统要求设计程序结构、编写控制程序；

⑤ 结合控制系统要求完成变频器系统的装接与参数设置；

⑥完成整体系统调试，实现任务书要求的各项功能；

⑦使用正确的个人防护用品，安全文明生产；

⑧遵守环境保护规则，节省材料，场地整洁有序。

（2）竞赛考核模块时间分布：

表1 考核内容

| 日程 | 模块 | 考核模块 |
| --- | --- | --- |
| C1 | A | 电气控制系统的设计与制作 |

（3）评分细则

根据维修电工项目各模块特点，确定竞赛题目配分比例如下：

表2 配分细则表

| 评分类型 | 评分内容 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 客观评分 | A器件选择及电气图绘制 | 20分 |
|  | B 电气控制系统的安装与接线 | 25分 |
|  | C PLC控制程序设计与系统调试 | 35分 |
|  | D变频器系统的参数设置与调试 | 10分 |
| 主观评分 | 装接工艺 | 5分 |
|  | 安全操作规范 | 5分 |

（4）命题方式

竞赛命题流程参考世界技能大赛的命题方式进行。由技术专家组负责命题，同时设计题目对应的评分标准及表单。题目由专家会议进行投票决定，选题票数相同时，专家组长有权投出决定一票。专家会议并对题目进行验证与审核，题目确定后提前公布元件、工具、软件等资料。

选拔赛命题流程

- 评判方式

  - 评分流程

竞赛评分流程采用世界技能大赛的评分方法进行。各参赛单位的教练（每个参赛单位仅限1名）组成的裁判员队伍分为不同的组别，分别对各模块进行评分。负责各模块指标检测的第三方检测人员必须在不少于3名裁判员的监督下进行数据测量和数据存储。存储后的测量数据任何人不得修改，并必须立即打印纸质文件提交给裁判长妥善保存。主观评分和手工测量数据由每一个参与评判的裁判员签字确认后提交给裁判长妥善保存。

  - 评判方法

    - 器件选择及电气图绘制模块内容由裁判员根据功能要求和国家制图标准对比评分。

    - 电气控制系统的安装与接线由裁判员采用万用表进行测试比对评分。

    - 控制程序设计与系统调试模块内容由参赛选手通电运行测试，裁判员根据功能实现情况评分。

    - 主观评分由裁判员共同进行。

    - 一般而言，主观评判应先于客观评判进行。由专家和裁判共同对其进行分类评价，每一评价要素要由5人组成的裁判组打分，去掉一个最高分和一个最低分，取剩余3个数之平均值。再除以10作为该要素计分系数。这一系数与该要素配分之积，即是该要素的最后得分。裁判组打分时最高分与最低分的分差不得超过3分。超过3分则本轮打分作废，需重新打分，但在重新打分之前差值最大者必须做出解释。

- 大赛流程

  - 裁判员工作内容

    - 裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派。

    - 裁判员的工作分为现场执裁、检测监督、安全管控、客观评判和主观评判等。工作分小组轮换开展。主观评分前应由裁判长统一评判标准。

    - 测量尺寸时，应严格按图纸测量、至少测量三处。一处不合格，即判为不合格；

    - 测量系统技术数据时，严格按照技术标准执行。

    - 安全和规范操作评判应由3名裁判在大赛现场打分。

  - 选手的工作内容

    - 选手在熟悉设备前通过抽签决定比赛顺序和比赛用设备；

    - 比赛前需保证每名选手有不少于30分钟时间在各自比赛场地上进行检查、熟悉设备和材料。

    - 选手在比赛期间不得使用手机、照相机、摄录机等设备。

    - 选手在拿到大赛试题后，有15分钟的时间与来自本地区的裁判员在比赛现场公开交流。正式比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及进入其工作区域，不得主动与选手接触与交流，选手有问题只能向裁判长反映。

    - 比赛结束指令发出后，选手应立即停止工作，并做好善后工作。把图纸、评分表等提交给副裁判长，并签名确认。

    - 未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。

    - 下一场将要参赛的选手不得出现在当前比赛现场。不允许观摩当前比赛选手的比赛。

- 赛场安全

大赛的安全目标——事故为零。

  - 选手防护装备

参赛选手必须按照规定穿戴防护装备。

    - 任何操作必须穿着符合国家标准的工作服以及防滑、防砸、防穿刺、绝缘工作鞋。

    - 如操作会引起噪音，允许带耳塞或耳罩。

    - 焊接操作时必须使用适当的护目镜、防静电手环防护。

    - 系统带电或不确定是否带电情况下操作时必须带绝缘手套。

    - 如为长发、必须带工作帽、保证头发不会卷入设备。

    - 严禁使用有缺陷的人身防护用具。

  - 选手禁止携带物品

    - 任何储存液体、气体的压力容器。

    - 任何有腐蚀性、放射性的化学物品。

    - 任何易燃、易爆物品。

    - 任何有毒、有害物品。

    - 任何没有生产厂商或达不到国家安全标准的工具及设备。

    - 任何可能危及安全问题的物品。

  - 赛场必须留有安全通道；必须配备灭火设备；赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件；做好大赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

  - 赛场必须配备医护人员和必须的药品和救护设备。

- 开放赛场

  - 大赛承办方应在不影响选手比赛和裁判员工作的前提下提供开放式场地供参观者观摩。观摩赛场时，摄像、摄影禁止使用闪光灯。

  - 大赛承办方提供开放式的场地，允许参观者咨询检测过程。

  - 大赛承办方应积极做好大赛的宣传工作。

- 竞赛的基础设施

  - 赛场提供设备工具、清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能网孔板 |  | 块 | 1 |  |
| 2 | PLC | FX3U-48MR | 台 | 1 |  |
| 3 | 变频器 | FR-D740-0.75K | 台 | 1 |  |
| 4 | 电气控制元件 |  | 套 | 1 |  |
| （1） | 断路器 | NXB63 3P C16 | 个 | 1 |  |
| （2） | 断路器 | NXB63 2P C6 | 个 | 1 |  |
| （3） | 交流接触器 | CJX2-1201 220V | 个 | 6 |  |
| （4） | 辅助触头 | F4-11 | 个 | 3 |  |
| （5） | 中间继电器 | MY2J | 个 | 6 |  |
| （6） | 热继电器 | JR36-20 0.72A | 个 | 3 |  |
| （7） | 行程开关 | ME-8104 | 个 | 4 |  |
| （8） | 开关电源 | 24V 2A | 个 | 1 |  |
| （9） | 按钮盒 | 三位 | 个 | 2 |  |
| （10） | 按钮盒 | 两位 | 个 | 1 |  |
| （11） | 控制按钮 | LA39 | 个 | 5 |  |
| （12） | 旋钮 | 两档 | 个 | 1 |  |
| （13） | 旋钮 | 三档 | 个 | 1 |  |
| （14） | 接线端子 | JT系列 | 位 | 25 |  |
| （15） | 三相异步电机 | 380V 120W | 台 | 2 |  |
| （16） | 导轨 | DIN | 米 | 1 |  |
| （17） | 连接导线 | BVR | 米 | 若干 |  |
| （18） | 号码管 |  | 个 | 若干 | 已打好标记 |
| （19） | 冷压端子 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 电气控制柜 | 800×500×1800mm | 个 | 1 |  |
| 6 | 电气装配平台 | 1000×600×1200mm （带安装斜面支撑，辊线器、元件盒等） | 套 | 1 |  |
| 7 | 电脑桌 | 600×600×750mm | 张 | 1 |  |
| 8 | 选手介绍牌 | 立式水牌，A4幅面 | 个 | 1 |  |
| 9 | 计算机 |  | 套 | 1 |  |

  - 参赛选手自带工具设备清单（参考）

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 型号自定 | 个 | 1 |  |
| 2 | 万用表 | 型号自定 | 块 | 1 |  |
| 3 | 剥线钳 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 4 | 尖嘴钳 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 5 | 斜口钳 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 6 | 压线钳 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 7 | 大小一字螺丝刀 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 8 | 大小十字螺丝刀 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 9 | 电烙铁 | 型号自定 | 把 | 1 | 带支架 |
| 10 | 安全保护用品 | 绝缘防护用品、防护镜等 | 套 | 1 |  |
| 11 | 文具 | 含钢笔、铅笔、橡皮、三角尺等 | 套 | 1 |  |

- 大赛场地示意图

- 主要参考资料

（一）《电力拖动控制线路与技能训练》，2007年5月第4版，

中国劳动社会保障出版社；

（二）《常用机床电气设备维修》， 2006年5月第1版，中国劳动社会保障出版社；

（三）《职业技能鉴定国家题库考试指导——维修电工》，王建等主编，机械工业出版社。

（四）《变频器、可编程控制器及触摸屏综合应用技术》 ，2006年第1版，机械工业出版社

二、电子装配与调试项目技术文件

1、电子装配与调试项目技术描述

本项目职工组参照现行《无线电调试工国家职业标准》二级国家职业标准，学生组竞赛内容参照现行《无线电调试工国家职业标准》三级国家职业标准，结合企业生产和教学实际情况制定，高级别涵盖低级别要求。

1.1 大赛项目

根据赛场提供的指定元器件焊接和安装在赛场提供的竞赛电路板（PCB 板）上，使用赛场提供的仪器设备完成电路焊接、质量检测、故障检修、参数的调试、性能测试、电路图绘制等比赛任务。

  - 大赛能力要求

    - 参赛选手必须了解与电子产品设计、组装、维修及调试有关的国家职业标准、公认的行业和企业标准。

    - 参赛选手需要掌握无线电调试等相关的理论知识。

    - 参赛选手需要了解相关环境保护的要求、安全和健康条例。

    - 对参赛选手考核的主要要求

- 按技术文件及测试文件规定进行规范操作。

- 参赛作品达到技术文件及测试文件规定的相关指标要求。

- 参赛作品达到技术文件及测试文件规定的相关功能要求。

- 在竞赛过程中遵守竞赛组委会制订的竞赛规则。

2.专家、裁判和选手

  - 专家及裁判的组成

主办单位任命并成立技术专家组，任命技术专家组组长（选拔赛裁判长），建立以技术专家组为首的，由专家组成员、各参赛单位教练（裁判员）所组成的大赛技术体系。设技术专家组组长1名，接受主办单位管理机构和大赛组委会的领导，并负责该大赛项目所有技术事项；组织专家组成员、参赛单位教练和选手开展大赛技术工作的实施。专家组成员3~5名，负责命题、技术文件制定、安全监控及数据录入等，并辅助专家组长的相关工作。不论参赛单位有几名参赛选手，参赛单位的教练仅限1名担任现场裁判员，裁判员参与投票、选拔赛现场执裁、评分、检测以及监督检测过程的技术工作。

  - 专家组成员条件

专家组成员的条件及要求

    - 思想品德优秀，身体健康。

    - 具有本专业技师以上职业资格或高级以上专业技术职务，且在本专业具有一定的影响力。

    - 参加过职业技能大赛的命题及技术文件制定等相关工作。

    - 具有裁判员工作经历或接受过裁判员的正式培训。

  - 选手条件

选手的条件及要求

    - 思想品德优秀，身心健康。

    - 具备扎实的基本功和相应的技术技能水平，具有较强的学习领悟能力、良好的身体素质、心理素质及应变能力等综合素质。

    - 男、女选手身体健康。选手裸视力或矫正视力应能达到正常标准。选手不宜留长发和长指甲，并能适应长时间、高强度站立工作。

- 大赛项主要内容

3.1 大赛内容

3.1．1  竞赛包括理论知识竞赛和操作技能竞赛两部分，理论知识竞赛成绩占总成绩的20%，实际操作竞赛成绩占总成绩的80%。

3.1．2  依据无线电调试工国家职业标准，注重基本技能和专业化操作，注重操作过程和质量控制，注重安全生产以及职业道德和标准规范，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

3.2  竞赛方式、时间

3.2.1  竞赛方式

竞赛包括理论知识（笔试）和实际操作两部分，均由1名选手独立完成。

3.2.3  竞赛时间

竞赛总时间240分钟，满分100分。

3.3  成绩计算

竞赛总成绩由理论知识和实际操作比赛两部分成绩组成。竞赛总成绩作为参赛队和参赛选手名次排序的依据。如果参赛选手总成绩相同，实际操作比赛成绩高的选手名次在前。

（1）理论知识成绩占总成绩的20％。

（2）实际操作成绩占总成绩的80％。

3.4  竞赛范围、比重、类型及其它

3.4.1  理论知识竞赛

（1）试题范围

1）基础知识

①机械、电气识图知识。

②电路基础知识：电路的基本概念和基本定律、交直流电路分析、谐振与互感电路、周期性非正弦波电路、变压器、交直流电动机、磁场与电磁感应、动态电路时域分析。

③计算机基础知识：计算机基础、电子CAD。

2）专业知识

①电子电路知识：

模拟电子电路：基本放大电路、负反馈放大电路、集成运算放大电路、稳压电源电路、晶闸管及整流电路、信号的产生与整形电路、功率放大电路。

数字逻辑电路：集成门电路、触发器、组合逻辑电路、时序逻辑电路、脉冲信号的产生与整形电路、A/D与D/A转换器、数字显示电路。

②电子测量知识：电压、电流、频率、功率等电量的测量、常用传感器的使用、误差分析。

③无线电知识：无线电及传播、滤波器、调谐放大器、调制与解调、锁相环电路。

④无线电装接知识：无线电元器件、常用材料、焊接工艺基础、装接自动化。

⑤无线电调试知识：常用测量仪器设备的使用、信号的时域和频域、噪声及消除、电磁兼容。

⑥安全用电知识。

⑦法律法规知识。

（2）试题比重

本次竞赛试题以本工种专业知识为主，相关知识为辅。

考试实行百分制，基础知识约占试卷总分的30%；专业知识约占试卷总分的70%。

（3）考试方式

采用闭卷笔答方式。

3.4.2  实际操作竞赛

本次实操竞赛以操作技能为主，仪器仪表使用及安全文明生产在实际操作比赛过程中进行考查，不再单独命题。

- 竞赛内容与能力点：

模块一：PCB电路板原理图的抄写

结合PCB电路板绘制电路原理图；符合国家电子制图标准。

模块二：电子产品组装和故障诊断与维修

认真阅读技术文件、测试文件及图纸；

对元器件进行识别与判断并组装焊接电路；

对所提供元件和零部件进行自检；

对线缆进行布线、走线、固定；

使用各种零件、元器件组装电子装置；

对电子产品进行功能调试及性能指标测试。

诊断电路板错误处或其它原因引起的故障；

对所发零部件进行自检；

使用手动工具和电烙铁等调整、替换不良电路、电子元件；

使用标准测试设备调试电路，并分析评估其性能，再决定是否需 要调整；

完成后填写测试报告；

（2）竞赛考核模块时间分布：

表1 考核内容

| 日程 | 模块 | 考核模块 |
| --- | --- | --- |
| C1 | A | PCB电路板原理图的抄写 |
|  | B | 电子产品组装和故障诊断与维修 |

（3）评分细则

根据维修电工项目各模块特点，确定竞赛题目配分比例如下：

表2 配分细则表

| 评分类型 | 评分内容 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 客观评分 | A、PCB电路板原理图的抄写 | 20分 |
|  | B、电子产品组装和故障诊断与维修 | 50分 |
|  | C、理论知识 | 20分 |
| 主观评分 | A、安全操作规范 | 5分 |
|  | B、仪器仪表操作 | 3分 |
|  | C、更换模块、元器件情况 | 2分 |

违规扣分：

选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

①违反比赛规定,提前进行操作或比赛结束仍继续操作的,由现场评委负责记录并酌情扣1-5分。

②在竞赛过程中，违反赛场纪律，由评委现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分。

③在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5-10分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重的，报竞赛执委会批准，由裁判长宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

④损坏赛场提供的设备，浪费材料，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

⑤比赛中将饮料放在工作台上，焊接操作时没戴静电手环的，扣2分。

⑥严禁携带手机等电子产品进入赛场。

（4）命题方式

竞赛命题流程参考世界技能大赛的命题方式进行。由技术专家组负责命题，同时设计题目对应的评分标准及表单。题目由专家会议进行投票决定，选题票数相同时，专家组长有权投出决定一票。专家会议并对题目进行验证与审核，题目确定后提前公布元件、工具、软件等资料。

选拔赛命题流程

- 评判方式

  - 评分流程

竞赛评分流程采用世界技能大赛的评分方法进行。各参赛单位的教练（每个参赛单位仅限1名）组成的裁判员队伍分为不同的组别，分别对各模块进行评分。负责各模块指标检测的第三方检测人员必须在不少于3名裁判员的监督下进行数据测量和数据存储。存储后的测量数据任何人不得修改，并必须立即打印纸质文件提交给裁判长妥善保存。主观评分和手工测量数据由每一个参与评判的裁判员签字确认后提交给裁判长妥善保存。

  - 评判方法

一般而言，主观评判应先于客观评判进行。由专家和裁判共同对其进行分类评价，每一评价要素要由5人组成的裁判组打分，去掉一个最高分和一个最低分，取剩余3个数之平均值。再除以10作为该要素计分系数。这一系数与该要素配分之积，即是该要素的最后得分。裁判组打分时最高分与最低分的分差不得超过3分。超过3分则本轮打分作废，需重新打分，但在重新打分之前差值最大者必须做出解释。

- 大赛流程

  - 裁判员工作内容

    - 裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派。

    - 裁判员的工作分为现场执裁、检测监督、安全管控、客观评判和主观评判等。工作分小组轮换开展。主观评分前应由裁判长统一评判标准。

    - 测量尺寸时，应严格按图纸测量、至少测量三处。一处不合格，即判为不合格；

    - 测量系统技术数据时，严格按照技术标准执行。

    - 安全和规范操作评判应由3名裁判在大赛现场打分。

  - 选手的工作内容

    - 选手在熟悉设备前通过抽签决定比赛顺序和比赛用设备；

    - 比赛前需保证每名选手有不少于1小时时间在各自比赛场地上进行检查、熟悉设备和材料。

    - 选手在比赛期间不得使用手机、照相机、摄录机等设备。

    - 选手在拿到大赛试题后，有15分钟的时间与来自本地区的裁判员在比赛现场公开交流。正式比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及进入其工作区域，不得主动与选手接触与交流，选手有问题只能向裁判长反映。

    - 比赛结束指令发出后，选手应立即停止工作，并做好善后工作。把图纸、评分表等提交给副裁判长，并签名确认。

    - 未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。

    - 下一场将要参赛的选手不得出现在当前比赛现场。不允许观摩当前比赛选手的比赛。

- 赛场安全

大赛的安全目标——事故为零。

  - 选手防护装备

参赛选手必须按照规定穿戴防护装备。

    - 任何操作必须穿着符合国家标准的工作服以及防滑、防砸、防穿刺、绝缘工作鞋。

    - 如操作会引起噪音，允许带耳塞或耳罩。

    - 焊接操作时必须使用适当的护目镜、防静电手环防护。

    - 系统带电或不确定是否带电情况下操作时必须带绝缘手套。

    - 如为长发、必须带工作帽、保证头发不会卷入设备。

    - 严禁使用有缺陷的人身防护用具。

  - 选手禁止携带物品

    - 任何储存液体、气体的压力容器。

    - 任何有腐蚀性、放射性的化学物品。

    - 任何易燃、易爆物品。

    - 任何有毒、有害物品。

    - 任何没有生产厂商或达不到国家安全标准的工具及设备。

    - 任何可能危及安全问题的物品。

  - 赛场必须留有安全通道；必须配备灭火设备；赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件；做好大赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

  - 赛场必须配备医护人员和必须的药品和救护设备。

- 开放赛场

  - 大赛承办方应在不影响选手比赛和裁判员工作的前提下提供开放式场地供参观者观摩。观摩赛场时，摄像、摄影禁止使用闪光灯。

  - 大赛承办方提供开放式的场地，允许参观者咨询检测过程。

  - 大赛承办方应积极做好大赛的宣传工作。

- 竞赛的基础设施

  - 赛场提供设备工具、清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子工艺装配平台 | 具有交流220V电源插座、0-30v直流可调电源输出。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 数字储存示波器 | UTD2012CEX | 台 | 1 |  |
| 3 | 函数信号发生器 | UTG9002C | 台 | 1 |  |
| 4 | 交流毫伏表 | UT621 | 台 | 1 |  |
| 5 | 放大镜台灯 | 628TD | 台 | 1 |  |
| 6 | 电子装接套件 | 竞赛前1个月公布4套套件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 抄板PCB |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 电脑桌 | 600×600×750mm | 张 | 1 |  |
| 9 | 选手介绍牌 | 立式水牌，A4幅面 | 个 | 1 |  |
| 10 | 计算机 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 连接导线 |  |  | 若干 |  |
| 12 | 元件盒 |  |  | 若干 |  |

  - 参赛选手自带工具设备清单（参考）

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 型号自定 | 个 | 1 |  |
| 2 | 万用表 | 型号自定 | 块 | 1 |  |
| 3 | 剥线钳 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 4 | 尖嘴钳 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 5 | 斜口钳 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 6 | 大小一字螺丝刀 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 7 | 大小十字螺丝刀 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 8 | 无感起子 | 型号自定 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电烙铁 | 型号自定 | 把 | 1 | 带支架 |
| 10 | 恒温焊台 | 型号自定 | 套 | 1 |  |
| 11 | 游标卡尺 | 0-150mm | 把 | 1 |  |
| 12 | 热风枪 | 型号自定 | 套 | 1 |  |
| 13 | 无铅焊锡 | 型号自定 | 卷 | 若干 |  |
| 14 | 安全保护用品 | 绝缘防护用品、防护镜等 | 套 | 1 |  |
| 15 | 文具 | 含钢笔、铅笔、橡皮、三角尺等 | 套 | 1 |  |

注：赛场不允许带任何形式的存储设备。

- 大赛场地示意图

- 主要参考资料

（1）《无线电装接工》（初级、中级、高级）中国劳动出版社

（2）《无线电调试工》（中级、高级）中国劳动出版社

（3）《电子电路故障诊断及维修技术》中国劳动社会保障出版社

（4）《电工基础》中国劳动社会保障出版社

（5）《电子电路基础》中国劳动社会保障出版社

（6）《电子技术》中国劳动社会保障出版社

（7）《模拟集成电路应用基础》中国劳动社会保障出版社

（8）《数字集成电路应用基础》中国劳动社会保障出版社

（9）《电子测量与仪器》中国劳动社会保障出版社

（10）《电子CAD》中国劳动社会保障出版社

（11）《单片机原理与应用》中国劳动社会保障出版社

（12）《无线电基础》中国劳动社会保障出版社

# Text boxes

专家组根据大赛技术要求，结合维修电工项目技术特点以及实际情况制定命题和评分原则。

专家组根据命题原则命题和制定评分表。

竞赛前15-20天，经全体专家组讨论决定，将元件、工具、软件等资料挂网公布。

竞赛前，专家组提出对考题内容作出不大于30%的修改，经专家组讨论通过、专家组长同意，形成最终正式考题。

大赛结束后，正式考题上网公布

专家组根据大赛技术要求，结合电子装配与调试赛项技术特点以及实际情况制定命题和评分原则。

专家组根据命题原则命题和制定评分表。

竞赛前15-20天，经全体专家组讨论决定，将元件、工具、软件等资料挂网公布。

竞赛前，专家组提出对考题内容作出不大于30%的修改，经专家组讨论通过、专家组长同意，形成最终正式考题。

大赛结束后，正式考题上网公布