附件 4

湖北省第一届职业技能大赛

物联网安装调试员项目

技术工作文件

物联网安装调试员项目竞赛专家组

2022 年10月

目   录

一、技术描述	3

（一）项目概要	3

（二）基本知识与能力要求	3

二、试题与评判标准	4

（一）试题（样题）	4

（二）比赛时间及试题具体内容	5

（三）评判标准	9

三、竞赛细则	9

四、竞赛场地、设施设备等安排	15

（一）赛场规格要求	15

（二）场地布局图	15

五、安全、健康要求	15

（一）安全健康保障	16

（二）防疫要求	16

一、技术描述

（一）项目概要

本竞赛平台面向具有测控技术高度集成的智能制造设备——订单式柔性化工生产系统，以智能测控技术为基础，融入工业互联网、云平台、智能化管控、数据可视化、远程运维等新一代信息技术，充分体现新一代流程工业中数字化设计、个性化定制、智能化生产、数字化管理和网络化运维，按照流程自动化的智能处理模式建立可定义配置的订单式柔性化生产流程，要求完成柔性流程工艺设计与选型、对象平台的搭建、工业智能检测系统组态、工业信息网络的搭建、智能测控系统的编程运行与调试、生产过程的可视化与远程运维等6项竞赛任务。

（二）基本知识与能力要求

本竞赛根据国家职业技能标准《电工》高级工/三级工的技术要求，结合企业生产、院校教学实际和系统编程、电工操作应用状况，借鉴世界技能大赛命题和考核评价方法确定考核内容制定竞赛标准。

| 相关要求 | 权重比例（%） |
| --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 | 10 |
| 基本知识 | -安全操作原理和方法； -所有设备的目的，使用和保养和维修以及他们的安全含义； -工作区域打理的环境和安全原理； -高效沟通原则； -自己和其他角色的范围和界定，责任和任务，包括个人的和集体的； -策划活动的因素； -时间管理的原则和技巧。 |  |
| 工作能力 | -准备和保持工作区域安全，整洁和有效率的； -亲手准备任务，包含所有关于健康，安全和环境； -规划工作达到效率最大化和干扰最小化； -按照制造商的指导选择和安全使用所有设备和材料； -对环境，设备和材料的使用应达到或者超过健康和安全标准； -恢复工作区域到合适的状态和条件。 |  |
| 2 | 网线制作与设备联网 | 10 |
| 基本知识 | -仪器仪表结构原理 图及装配图识图方法； -工装、夹具及测量 设备的结构原理及调试方 法； -仪器仪表规格、型 号、主要技术指标； -仪器仪表性能指标 及调校规程。 |  |
| 工作能力 | -能识读产品各单元 部件（组件）的结构原理图和 装配图； -能调试装配工具、设备； -能准备并点验卡件 及配套仪器仪表； -整机检测过程合规 性监管； -能解决检测整机技 术参数存在的问题。 |  |
| 3 | 配置设备与云平台连接信息 | 30 |
| 基本知识 | -中央处理单元、人机交互设备、物联网模块等智能模块设备安装方法； -误差分析与处理知识； -常用测试工具、检测设备及计量器具使用方法。 |  |
| 工作能力 | -能进行中央处理单元、人机交互设备、物联网模 块等智能模块设备的安装固 定； -能解决检测整机技术参数存在的问题； -能判定检测设备的有效性。 |  |
| 4 | 物联网平台数据采集 | 45 |
| 基本知识 | -电缆规格及选型方法； -调校设备的使用维 护方法； -控制系统网络知识； -网络测试软件使用方法1.2.3 专用测试软件安装方法。 |  |
| 工作能力 | -能估算挂板、隔板、导轨、电缆等物料装配用量； -能维护调校设备 ； -能检查输入/输出通道准确度； -能完成新机柜的布线与接线 ； -能配置新机柜网络； -能诊断试样（新产 品）显示、控制、通信等功 能的故障。 |  |
| 5 | 数据可视化大屏展示 | 5 |
| 基本知识 | -可编程逻辑控制器（PLC）调试方法； -编程语言基础知识 ； -PID 参数整定方法； -人机交互装置调试方法。 |  |
| 工作能力 | -能根据任务要求完成可编程逻辑控制器（PLC）编程； -能根据任务要求完成人机交互装置编程； -能进行工程师站、操 作员站、I/O 卡件等硬件组态 (B)； -能使用监控软件进 行功能调试(B)； -在安装过程中执行测试以确保功能。 |  |
| 合计 |  | 100 |

二、试题与评判标准

（一）试题（样题）

1.竞赛内容

本赛项为实际操作竞赛。实际操作竞赛的总成绩为 100 分。本竞赛规程主要对实际操作竞赛做出技术工作规范。

任务一：网线制作与设备联网

在规定的竞赛时间内，选手根据各单元的实际布局，使用提供的网线、水晶头和压线钳制作网线，完成各单元模块的设备通电和网络正常连接。

任务二：配置设备与云平台连接信息

在规定的竞赛时间内，完成网关的通信参数配置，各传感器的通信参数配置，对需进行网络通信的各模块设备均完成通信参数配置。

任务三：数据采集

在规定的竞赛时间内，通过物联网云平台系统软件中已创建完成的各设备数据，对传感器，网关，摄像头进行数据采集工作。

任务四：数据可视化大屏展示

在规定的竞赛时间内，验证物联网云平台可视化大屏中数据正确性，确认数据清晰正确，画面整齐美观后进行大屏展示。

2.命题方式

2.1 命题流程

专家组根据本竞赛规程的要求组织命题。竞赛采用建立赛题库并公开竞赛样题的方式进行，赛前30 天左右在大赛技术工作委员会指定网站公布一套(含各组别)实际操作竞赛样题(包括评分标准)｡

2.2 最终赛题产生的方式

实际操作竞赛前，专家组对样题内容原则上进行30%以内的修改，各组别根据竞赛场数N，建成由N+1套竞赛赛题组成的竞赛题库，比赛前随机抽取竞赛赛题。竞赛时，同一场比赛的相同组别选手采用相同试题，不同场次使用不同赛题。

赛题抽取是在大赛组委会监督仲裁组的监督下，在专家组提供的实际操作赛题库中，由裁判员随机抽取本场赛题。技术工作委员会须指定专人负责赛题印刷、加密保管、领取和回收工作。

3.竞赛流程

参赛选手报到——组织参赛选手赛前熟悉场地、介绍比赛规程——正式比赛——比赛结束（参赛选手上交比赛成果）——专家评委进行评定。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排

比赛时间为：实操90分钟（包含评分时间）。

2.试题

任务一：网线制作与设备联网

在规定的竞赛时间内，选手根据各单元的实际布局，使用提供的网线、水晶头和压线钳制作网线，完成各单元模块的设备通电和网络正常连接。

要求网线布线整齐，正确，各单位模块网络需在同一网段。

网线制作参考图

任务二：配置设备与云平台连接信息

1.设备配置

在规定的竞赛时间内，完成如下设备配置参数：

（1）配置网关的通信参数

（2）配置各传感器的通信参数

（3）要求对需进行网络通信的各模块设备均完成通信参数配置

通信参数配置参考图

2，云平台配置

在规定的竞赛时间内，通过物联网云平台系统软件，完成项目，产品，设备的创建及维护，实现云平台中数据与已配置好通信参数的设备可以进行正常通信。

要求：

在物联网云平台中需配置各模块设备的数据信息，并保证各模块设备在云平台中均正常显示在线；

项目名称需以“物联网_场次_工位号”命名，例如“物联网_12_8”；

设备名称命名需以设备实际名称为准；

云平台项目配置参考图

云平台设备配置参考图

任务三：数据采集

1.数据采集与传输

在规定的竞赛时间内，通过物联网云平台系统软件中已创建完成的各设备数据，对传感器，网关，摄像头进行数据采集工作。

要求：

对传感器有多个数据点的设备，需创建至少两个不同的数据点进行数据采集（数据点自行选择）；

其他单点传感器设备只进行各自对应数据点的采集工作；

对网关设备需创建三个数据点（转速值，电表值必须创建，第三个数据点自行选择）；

需正确接入视频资源

云平台数据点配置参考图

2.制作组态页面

在规定的竞赛时间内，将各模块的设备统一设计在物联网云平台一个组态页面中，相同模块的设备需绑定同一个组态页面。

要求：

各模块设备只能设计在同一个组态页面，不能有重复和遗漏；

组态设计要保证画面正确，数据清晰展现相同模块设备需绑定同一个组态页面。

云平台组态设计参考图

任务四：数据可视化大屏展示

在规定的竞赛时间内，验证物联网云平台可视化大屏中数据正确性，确认数据清晰正确，画面整齐美观后进行大屏展示。

云平台大屏展示参考图

（三）评判标准

1.分数权重

实操：卷面分值100，占总分值100%。

2.评判方法

(1)采用过程评分的任务，将根据工具、量具、仪器的选择和使用、操作步骤、操作方法、操作规范性、操作结果等诸方面进行评分。

(2)采用结果评分的任务，将根据任务书要求的内容，对参赛队完成的机器人系统安装的装配符合度、机器人系统应用编程与调试实现程度进行评判。

(3)评判方法规范、统一、标准，保证对所有选手一致。

3.成绩并列

名次的排序根据选手竞赛总成绩从高到低依次排定。若出现成绩并列的情况，实际操作竞赛用时少的优先。若实际操作竞赛用时相同。

三、竞赛细则

1.裁判员条件和工作内容

1.1 裁判长

赛场实行裁判长负责制，全面负责本赛项的竞赛执裁工作。裁判长和副裁判长由组委会技术工作委员会通过遴选审核确定。

1.2 裁判员的条件和组成

(1)裁判员须符合裁判员工作管理规范，赛前由技术工作委员会统一组织裁判员培训。决赛参加执裁的裁判员由技术工作委员会抽取和推荐。被抽取或推荐的裁判员在大赛前可申请不参加裁判工作并放弃相应权利。一旦确认担任裁判员工作后，比赛中途不得更换人选。若裁判员不能满足裁判等技术工作需要，由裁判长按照大赛组委会相关要求处理。

(2)裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派或抽签决定。在工作时间内，裁判员不得徇私舞弊、无故迟到、早退、中途离开工作地或放弃工作，否则将视其影响程度进行相应处理，直至取消裁判员资格并记录在案。

(3)裁判员按工作需要，由裁判长将其分成加密裁判组、现场裁判组、过程结果评分组等若干小组开展工作。其中加密裁判组 2人/组、过程结果评分组 2 人/组。现场裁判组根据参赛工位和场次确定分组，原则上每组选手配 2 名裁判。各小组在裁判长的统一安排下开展相应工作。检录裁判由组委会统一安排。

1.3 裁判员的工作内容

1.3.1 裁判员赛前培训

裁判员需在赛前参加裁判工作培训，掌握与执裁工作相关的大赛制度要求和赛项竞赛规则，具体包括：竞赛技术规则、竞赛技术平台、评分方式、评分标准、成绩管理流程、安全注意事项和安全应急预案等。

1.3.2 裁判员分组

在裁判长的安排下，对裁判员进行分组，并明确组内人员分工及工作职责、工作流程和工作要求等。

1.3.3 赛前准备

裁判执裁前对赛场设备设施的规范性、完整性和安全性进行检查，做好执裁的准备工作。

1.3.4 现场执裁

现场裁判负责引导选手在赛位或等候区域等待竞赛指令。期间，现场裁判需向选手宣读竞赛须知。提醒选手遵照安全规定和操作规范进行竞赛。竞赛过程中，裁判员不得单独接近选手，除非选手举手示意裁判解决竞赛中出现的问题，或选手出现严重违规行为。裁判员无权解释竞赛试题内容。竞赛中现场裁判需做好赛场纪律的维护，对有违规行为的选手提出警告，对严重违规选手，应按竞赛规程予以停赛或取消竞赛资格等处理，并记录在《赛场情况记录表》。在具有危险性的作业环节，裁判员要严防选手出现错误操作。现场裁判适时提醒选手竞赛剩余时间，到竞赛结束时，选手仍未停止作业，现场裁判在确保安全前提下有权强制终止选手作业。加密裁判和现场裁判负责检查选手携带的物品，违规物品一律清出赛场。竞赛结束后裁判员要命令选手停止竞赛，监督选手提交成果、图纸、电子存储设备、草稿纸等一切竞赛资料。竞赛换场期间，现场裁判须做好选手的隔离工作。

1.3.5 竞赛加密和解密

加密由加密裁判负责；评分结果得出后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行解密，并形成最终成绩单。

1.3.6 竞赛材料管理

现场裁判须在规定时间发放赛题等竞赛材料，于赛后回收、密封所有竞赛资料并将其交给承办单位就地保存。

1.3.7 成绩复核及数据录入、统计

如在成绩复核中发现错误，裁判长须会同相关评分裁判更正成绩并签字确认。

1.4 裁判员在评判工作中的任务

现场裁判根据裁判长的安排，在竞赛过程中进行执裁，根据参赛选手的现场表现，依据赛题要求、评分细则完成过程记录和评分，填写记录评分表并签字确认；结果评分裁判根据参赛选手提交的竞赛成果，依据评分细则进行评分；统分裁判负责在监督人员监督下完成统分工作，统分表须由统分裁判、裁判长、监督仲裁组成员共同签字确认。各模块统分结束后，统分裁判在监督仲裁人员监督下完成汇总计分工作，填写成绩汇总表。在正式公布竞赛成绩之前，任何人员不得泄露评分结果。

1.5 裁判员在评判中的纪律和要求

(1)裁判必须服从竞赛规则要求，认真履行相关工作职责。裁判在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等通信和数据存储设备。在竞赛、评分过程中，不得拍照赛题、图纸。

(2)监督仲裁人员不得干扰裁判工作，对于执裁评分的质疑应向裁判长提出，并由裁判长对相关问题做出解释和解决。

(3)过程评分要由至少两位裁判共同执裁。

(4)现场裁判应及时响应参赛选手提出的问题和合理要求。

(5)现场裁判发现选手不当操作可能产生安全问题，应及时提醒，并做好记录。

(6)现场裁判不得在竞赛选手附近评论或讨论任何问题。

(7)职业素养评判时不得相互讨论，不得引导他人判断。

(8)裁判长有权对评判不当造成不良影响等情况的裁判人员做出终止其裁判工作的处理。

2. 选手条件和工作内容

2.1 选手的条件和要求

凡从事相关专业或职业的企业职工、院校教师、职业院校(含技工院校)在籍学生均可报名参加本次比赛。具体报名通知另行发布。

2.2 选手的工作内容

(1)赛前安排各参赛队选手统一有序的熟悉竞赛场地和设备，允许使用电脑软件、测试通信，不允许拆装设备、不允许修改软件、设备参数等。熟悉场地时，不得携带手机、相机等设备，不得对赛场及赛场设备拍照。熟悉场地时不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。熟悉场地时严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

(2)检录时选手抽签确定赛位。

(3)竞赛过程中，选手遵守竞赛纪律，服从赛场规范，按照赛题要求完成竞赛。

(4)竞赛结束时，选手按照裁判员要求停止操作，并提交电子存储设备、赛题、图纸、草稿纸等所有相关资料。

2.3 选手文明参赛要求

(1)竞赛现场提供竞赛设备、计算机及相关软件、相关技术资料、工具、仪器等，选手不得自带任何纸质资料和存储工具，如出现严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消竞赛成绩。

(2)参赛选手必须及时备份和保存自己的竞赛数据，防止意外断电及其它情况造成程序或资料的丢失。不按要求存储数据，导致数据丢失者，责任自负。

(3)参赛队的竞赛场次和工位号采取抽签的方式确定，竞赛场次签在赛前领队会上抽取，工位签在赛前检录时抽取。

(4)参赛队按照参赛场次进入竞赛场地，利用现场提供的所有条件，在规定时间内完成竞赛任务。

(5)每个组别同场竞赛使用相同赛题，不同场次使用不同赛题。

(6)实际操作竞赛，参赛选手在赛前 60分钟(以竞赛日程为准)，凭参赛证和身份证进入赛场检录。检录工作由检录裁判负责，检录后进行工位抽签。

(7)工位抽签工作由加密裁判负责，选手工位抽签后，选手参赛证更换成参赛工位号，选手在竞赛工位抽签记录表上签字确认后，凭参赛工位号统一进入竞赛工位准备竞赛。竞赛场次和竞赛工位号抽签确定后，选手不准调换。

(8)工位抽签后，由裁判长进行安全教育，确认现场条件，赛前10分钟发放赛题，裁判长宣布竞赛开始后才可开始操作。

(9)竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在竞赛时间内。

(10)竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况做出处理决定(最高至终止竞赛)，并由裁判长上报大赛监督仲裁组；若因非选手个人因素造成设备故障，由大赛裁判组视具体情况做出延时处理并由裁判长上报大赛监督仲裁组。

(11)如果选手提前结束竞赛，应报现场裁判员批准，竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束竞赛后不得再进行任何竞赛相关工作。选手提前结束竞赛后，需原地等待，不得离开赛场，直至本场竞赛结束。

(12)裁判长在竞赛结束前15分钟对选手做出提示。裁判长宣布竞赛结束后，选手应立即停止操作。

(13)竞赛结束后，由现场裁判员和选手检查确认提交的内容，选手、现场裁判员签字确认。

(14)竞赛结束，选手应立即清理现场，包括设备及周边卫生并恢复设备原始状态等。经现场裁判员和现场工作人员确认后方可离开工位。经裁判长统一确认后，选手统一离开赛场。清理现场工作是对选手职业素养评判的内容之一。

(15)为保证大赛的公平、公正，加密裁判将对选手上交的文档进行加密，然后交给评分裁判进行评分。

(16)参赛选手在竞赛过程中，必须戴安全帽(女选手长发不得外露)，穿工作服、防砸防刺穿劳保工作鞋。

(17)参赛选手在竞赛过程中，要求操作安全规范，工具、刀具、量具等摆放整齐。竞赛过程中裁判组将安排裁判员对选手进行职业素养的现场评分。

(18)选手离开竞赛场地时，不得将草稿纸等与竞赛相关的物品带离竞赛现场，同时也不得将赛场提供的其他物品带离赛场。

(19)各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相关证件，着装整齐。

(20)除现场裁判员和参赛选手外，其他人员不得进入比赛区域。赛场安全员、设备和软件技术支持人员、工作人员必须在指定区域等待，未经裁判长允许不得进入比赛区域。

3. 赛场纪律

(1)选手在竞赛期间不得携带、使用手机、照相机、录像机等通信设备，不得携带非大赛提供的电子存储设备、资料。

(2)比赛期间，选手有问题应及时向裁判员反映；选手正常比赛时，裁判员不得主动接近或干涉选手；若选手需要技术支持，裁判员应及时通知相关人员前来解决；若需做出判决，则应报告裁判长，由裁判长决定。

(3)竞赛结束铃声响起以后，选手应立即停止操作。选手应及时把赛题、图纸、电子存储设备、草稿纸等所有相关文件提交给现场裁判，并确认。由加密裁判做好加密和保存工作；最终统一提交给裁判长。

(4)未经裁判长允许，不得延长竞赛时间。

(5)未经裁判长允许，竞赛结束后，选手不能离开赛场。

(6)参赛选手不得有损坏竞赛设备和影响下一场竞赛的行为。

(7)参赛选手如果违反前述相关规定和组委会印发的竞赛技术规则，视违规程度，受到“总分扣除 10～20 分、不得进入前 20名、取消竞赛资格”等不同处罚。

四、竞赛场地、设施设备等安排

（一）赛场规格要求

本项目场地总面积约106m�（长约13米，宽约8米），总共有8个工位，每个工位约12m�（长约4米，宽约3米）。

（二）场地布局图

提供规格（长度、宽度）清晰的布局图。

布局图

（三）基础设施清单

赛场提供设施、设备清单表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺丝刀套装(一字/十字) | 3×75、5×150 | 一套 |
| 2 | 网线钳 | 含8p | 一把 |
| 3 | 网线寻线仪 | 标配 | 一套 |
| 4 | 电缆钳 | 8寸 | 一把 |
| 5 | 六棱扳手 | 规格与设备配套 | 一套 |

禁止选手携带该清单以外的工具进入赛场。赛场配发的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。

五、安全、健康要求

（一）安全健康保障

赛场应准备下表所列的常规医疗物品，并配备一名医务人员随时准备处理现场突发伤害事故。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精棉 |  | 1盒 |  |
| 2 | 纱布 |  | 1卷 |  |
| 3 | 创可贴 |  | 1盒 |  |
| 4 | 保心丸 |  | 1瓶 |  |
| 5 | 医用剪刀 |  | 1把 |  |

（二）防疫要求

为加强疫情防控，根据国家、湖北省、黄石市相关疫情防控要求，为确保比赛工作安全有序进行，所有参赛人员、专家、裁判员、监督员、仲裁员、技术支持人员及与会领导、工作人员、列席人员、志愿者、观摩人员、住地服务人员和司乘人员等均纳入大赛人员健康管理。

1.有以下情形的人员，不得参赛：确诊病例、疑似病例、无症状感染者和尚在隔离观察期的密切接触者；14天内有发生本土疫情地区或境外旅居史的人员；近14天有发热、咳嗽等症状未痊愈的，未排除传染病及身体不适者。

2.存在以下情形的人员，建议不参赛:14天内有国内发生本土疫情的地级市和有扩散风险的毗邻地区旅居史和接触史的;居住社区21天内发生疫情的。如确需参赛，提前告知承办院校，由赛项执委会根据实际情况商讨确定。

3.须持72小时内核酸检测阴性证明、健康码和行程码�绿码�参赛。

4.所有参赛人员务必做好参赛期间及往返途中安全及疫情防控工作。大赛期间，所有人员均须佩戴口罩，并配合赛项承办学校做好安全稳定及疫情防控相关工作。

5.报到时，参赛人员须签写《新冠肺炎疫情防控承诺书（教师、学生）》和进行体温测量。

6.各参赛队伍须严格遵守大赛防疫相关要求，参赛期间做好个人防。